|  | PŘÍRUBY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plochá přivařovací příruba EN 1092-1 typ 01 PN6 |  |  |  |
| DN/Ø trubky | D | d1 | F | počet otvorů | d | D1 | OBJ. ČÍS. 3 002 520 |
| 10/17,2 | 75 | 18,0 | 12 | 4 | 11 | 50 |  |  |
| 10/18 * | 75 | 18,3 | 12 | 4 | 11 | 50 | d1 | d |
| 15/21,3 | 80 | 22,0 | 12 | 4 | 11 | 55 |  |  |
| 15/22 * | 80 | 22,4 | 12 | 4 | 11 | 55 |  | F |
| 20/26,9 | 90 | 27,5 | 14 | 4 | 11 | 65 | D1 |  |
| 20/28 * | 90 | 28,5 | 14 | 4 | 11 | 65 | D |  |
| 25/33,7 | 100 | 34,5 | 14 | 4 | 11 | 75 |  |  |
| 32/40 * | 120 | 40,5 | 16 | 4 | 14 | 90 |  |  |
| 32/42,4 | 120 | 43,5 | 16 | 4 | 14 | 90 |  |  |
| 40/44,5 * | 130 | 45,0 | 16 | 4 | 14 | 100 |  |  |
| 40/48,3 | 130 | 49,5 | 16 | 4 | 14 | 100 |  |  |
| 50/52 * | 140 | 52,5 | 16 | 4 | 14 | 110 |  |  |
| 50/57 * | 140 | 57,5 | 16 | 4 | 14 | 110 |  |  |
| 50/60,3 | 140 | 61,5 | 16 | 4 | 14 | 110 |  |  |
| 65/70 * | 160 | 70,5 | 16 | 4 | 14 | 130 |  |  |
| 65/76,1 | 160 | 77,5 | 16 | 4 | 14 | 130 |  |  |
| 80/85 * | 190 | 86,0 | 18 | 4 | 18 | 150 |  |  |
| 80/88,9 | 190 | 90,5 | 18 | 4 | 18 | 150 |  |  |
| 100/104 * | 210 | 105,0 | 18 | 4 | 18 | 170 |  |  |
| 100/114,3 | 210 | 116,0 | 18 | 4 | 18 | 170 |  |  |
| 125/129 * | 240 | 130,0 | 20 | 8 | 18 | 200 |  |  |
| 125/139,7 | 240 | 141,5 | 20 | 8 | 18 | 200 |  |  |
| 150/154 * | 265 | 155,5 | 20 | 8 | 18 | 225 |  |  |
| 150/168,3 | 265 | 170,5 | 20 | 8 | 18 | 225 |  |  |
| 200/204 * | 320 | 206,0 | 22 | 8 | 18 | 280 |  |  |
| 200/219,1 | 320 | 221,5 | 22 | 8 | 18 | 280 |  |  |
| * rozměry nejsou uvedeny ve výše uvedené normě - jsou odvozeny |  |  |  |

- do objednávky je nutné uvést - normu

  - DN/Ø trubky