|  |  |  |  |  |  |  |  | PŘÍRUBY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Točivá příruba DIN 2642 PN10 |  |  |  |  |  |  |
| DN/Ø trubky | D | d1 | F | f | počet otvorů | d | D1 | OBJ. ČÍS. 3 002 320 |
| 10/14 | 90 | 16 | 14 | 3 | 4 | 14 | 60 |  |  |
| 10/17,2 | 90 | 19 | 14 | 3 | 4 | 14 | 60 | d1 | d |
| 10/18 * | 90 | 20 | 14 | 3 | 4 | 14 | 60 |  |  |
| 15/20 | 95 | 22 | 14 | 3 | 4 | 14 | 65 |  | F |
| 15/21,3 | 95 | 24 | 14 | 3 | 4 | 14 | 65 | f |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | D1 |  |
| 15/22 * | 95 | 24 | 14 | 3 | 4 | 14 | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |
| 20/25 | 105 | 28 | 14 | 3 | 4 | 14 | 75 |  |  |
| 20/26,9 | 105 | 30 | 14 | 3 | 4 | 14 | 75 |  |  |
| 20/28 * | 105 | 31 | 14 | 3 | 4 | 14 | 75 |  |  |
| 25/30 | 115 | 33 | 16 | 4 | 4 | 14 | 85 |  |  |
| 25/33,7 | 115 | 36 | 16 | 4 | 4 | 14 | 85 |  |  |
| 32/38 | 140 | 42 | 16 | 4 | 4 | 18 | 100 |  |  |
| 32/40 * | 140 | 44 | 16 | 4 | 4 | 18 | 100 |  |  |
| 32/42,4 | 140 | 46 | 16 | 4 | 4 | 18 | 100 |  |  |
| 40/44,5 | 150 | 50 | 16 | 4 | 4 | 18 | 110 |  |  |
| 40/48,3 | 150 | 54 | 16 | 4 | 4 | 18 | 110 |  |  |
| 50/52 * | 165 | 57 | 16 | 5 | 4 | 18 | 125 |  |  |
| 50/57 | 165 | 62 | 16 | 5 | 4 | 18 | 125 |  |  |
| 50/60,3 | 165 | 65 | 16 | 5 | 4 | 18 | 125 |  |  |
| 65/70 * | 185 | 75 | 16 | 5 | 4 | 18 | 145 |  |  |
| 65/76,1 | 185 | 81 | 16 | 5 | 4 | 18 | 145 |  |  |
| 80/85 * | 200 | 90 | 18 | 5 | 8 | 18 | 160 |  |  |
| 80/88,9 | 200 | 94 | 18 | 5 | 8 | 18 | 160 |  |  |
| 100/104 * | 220 | 109 | 18 | 5 | 8 | 18 | 180 |  |  |
| 100/108 | 220 | 113 | 18 | 5 | 8 | 18 | 180 |  |  |
| 100/114,3 | 220 | 119 | 18 | 5 | 8 | 18 | 180 |  |  |
| 125/129 * | 250 | 134 | 18 | 5 | 8 | 18 | 210 |  |  |
| 125/133 | 250 | 138 | 18 | 5 | 8 | 18 | 210 |  |  |
| 125/139,7 | 250 | 145 | 18 | 5 | 8 | 18 | 210 |  |  |
| 150/154 * | 285 | 159 | 18 | 5 | 8 | 22 | 240 |  |  |
| 150/159 | 285 | 164 | 18 | 5 | 8 | 22 | 240 |  |  |
| 150/168,3 | 285 | 173 | 18 | 5 | 8 | 22 | 240 |  |  |
| 200/204 * | 340 | 210 | 20 | 5 | 8 | 22 | 295 |  |  |
| 200/219,1 | 340 | 225 | 20 | 5 | 8 | 22 | 295 |  |  |
| * rozměry nejsou uvedeny ve výše uvedené normě - jsou odvozeny |  |  |  |  |

- do objednávky je nutné uvést - normu

  - DN/Ø trubky