| DN | d1 | d2 | L |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1/8" | 13,5 | 17 |
| 8 | 1/4" | 17,0 | 25 |
| 10 | 3/8" | 21,0 | 26 |
| 15 | 1/2" | 25,5 | 34 |
| 20 | 3/4" | 31,2 | 36 |
| 25 | 1" | 38,0 | 43 |
| 32 | 1 1/4" | 47,0 | 48 |
| 40 | 1 1/2" | 54,0 | 48 |
| 50 | 2" | 66,0 | 56 |
| 65 | 2 1/2" | 82,0 | 70 |
| 80 | 3" | 95,0 | 75 |

MUFNA

TYP 3311 OBJ.

ČÍS. 3 004 135